## Slide 1
Situation in den Straßenräumen im Bestand
Ortsdurchfahrt
  schmale Gehwege
    Engstellen durch Straßenrandbebauung
Anbindungen West
    Schulstraße
    Kaibachweg
    Klebheimer Straße
    Erlanger Straße
Anbindungen Ost
    Ringstraße
    Mühlbergstraße

## Slide 2
Darstellung der Situation an den Knotenpunkten
Erlanger Straße
  Linksabbiegestreifen auf Hauptstraße
    gute Sichtverhältnisse
Mühlbergstraße
    guten Sichtverhältnisse
Ringstraße Süd
    ungünstige Sichtverhältnisse
    Engstelle
Kaibachweg
    ungünstige Sichtverhältnisse
    Engstelle
Ringstraße Nord/Schulstraße
  Aufweitung auf Hauptstraße
    Lichtsignalanlage
    Engstelle in Schulstraße

## Slide 3
Situation in den Straßenräumen im Bestand

## Slide 4
Entwicklung des Verkehrsaufkommens bis 2030
3% Verkehrszuwachs durch demographischen Wandel und verändertes Mobilitätsverhalten
Zuwachs durch Baugebiete in Adelsdorf und Hemhofen
Siedungsbereich Teil West
ca. 2.000 Einwohner
vormittags
ca. 460 Fahrten im Quellverkehr
nachmittags
ca. 460 Fahrten im Zielverkehr
ca. 150 Fahrten im Quellverkehr
Siedlungsbereich Teil Ost
ca. 3.000 Einwohner
vormittags
ca. 660 Fahrten im Quellverkehr
nachmittags
ca. 660 Fahrten im Zielverkehr
ca. 240 Fahrten im Quellverkehr

## Slide 5
Entwicklung des Verkehrsaufkommens bis 2030
3% Verkehrszuwachs durch demographischen Wandel und verändertes Mobilitätsverhalten
Zuwachs durch Baugebiete in Adelsdorf und Hemhofen
Messstelle Nord
Spitzenstunde vormittags
  Nord nach Süd: ca. 950 Kfz/h
  Süd nach Nord: ca. 260 Kfz/h
Spitzenstunde nachmittags
  Nord nach Süd: ca. 470 Kfz/h
  Süd nach Nord: ca. 820 Kfz/h
Messstelle Süd
Spitzenstunde vormittags
  Nord nach Süd: ca. 1.000 Kfz/h
  Süd nach Nord: ca. 230 Kfz/h
Spitzenstunde nachmittags
  Nord nach Süd: ca. 390 Kfz/h
  Süd nach Nord: ca. 810 Kfz/h

## Slide 6
Darstellung der Defizite
Kraftfahrzeugverkehr
  an Knotenpunkten St 2259 mit Kaibachweg und Ringstraße (Süd) ungünstige Sichtverhältnisse
  Relativ hohe Wartezeiten in den untergeordneten Knotenpunktströmen
Öffentlicher Nahverkehr
  Teilweise lange Wege zu Haltestellen
  Unzureichende Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
  keine dynamischen Fahrgastinformationen
Fußgänger und Radfahrer
  Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn in Hauptstraße
  Geringe Gehwegbreiten in der Hauptstraße
  Gehwegunterbrechungen an Engstellen

## Slide 7
Maßnahmenbausteine für ein Verkehrskonzept
Einbahnstraßenregelung für den Kaibachweg (östlicher Abschnitt)
Einbahnstraßenregelung in Sperlingstraße und Wallweg (abschnittsweise)
Überquerungshilfe in der Klebheimer Straße (östlicher Abschnitt)
Signalisierung des Knotenpunktes Klebheimer Straße/Hauptstraße
Einbahnstraßenregelung für die Schlossgrabenstraße
Auflösung der Fußgänger-LSA nördlich der Klebheimer Straße
Ordnung des ruhenden Verkehrs in der Klebheimer Straße, Kaibachweg und Erlanger Straße (einseitige Parkregelung)
Parallele Nord-Süd-Verbindung für Fußgänger und Radfahrer
Schaffung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an Haltestellen
Verbesserung der Fahrgastinformation im Nahverkehr

## Slide 8
Maßnahmenübersicht